## Slide 1
无线网络与物联网技术

## Slide 2
第五章 物联网通信技术
5.1 近距离无线通信技术
5.3 有线通信技术
5.5 本章小结
5.2 远距离无线通信技术
5.4 Internet技术

## Slide 3
基本要求
1.了解常见的近距离无线通信技术，如WIFI技术、蓝牙技术和ZigBee技术；
2.了解远距离无线通信技术、有线通信技术和Internet技术；
3.掌握WIFI技术和ZigBee技术的协议标准和通信特点；

## Slide 4
第五章 物联网通信技术
实现感知数据、决策信息传输的通信技术成为物联网关键技术之一。
远距离无线通信技术
近距离无线通信技术
物联网通信技术
有线传输技术
Internet技术
… …
… …

## Slide 5
图5.1 物联网的数据通信系统架构

## Slide 6
5.4 Internet技术
5.4.1 Internet通信协议
5.4.2 Internet接入技术
5.4.3 路由算法

## Slide 7
5.4 Internet技术
Internet原意为网间网，指不同类型、不同大小的网络互联而成的网络。此处特指因特网，即国际互联网，是一个全球性的计算机网络。
Internet采用TCP/IP网络协议栈。传输控制协议TCP保证数据的正确性，网络互联协议IP负责数据按地址传输。
Internet是物联网实施通信、数据共享、决策发布的骨干网络。

## Slide 8
5.4.1 Internet通信协议
TCP/IP是 Transmission Control Protocol/Internet Protocol的简写，即传输控制协议/因特网互联协议，又叫网络通信协议。TCP/IP是Internet最基本的协议，定义了电子设备接入因特网以及数据在电子设备间传输的标准。
TCP/IP协议栈

## Slide 9
5.4.1 Internet通信协议
TCP/IP协议栈
图5-24 TCP/IP协议栈结构

## Slide 10
5.4.1 Internet通信协议
TCP/IP协议栈
图5-24 TCP/IP协议栈结构
网络接口层：通常包括操作系统中的设备驱动程序和计算机中对应的网络接口卡，用来处理与电缆（或其他传输介质）的物理接口细节。
常见的接口层协议有：
Ethernet 802.3、Token Ring 802.5、X.25、Frame reley、HDLC、PPP ATM等

## Slide 11
5.4.1 Internet通信协议
TCP/IP协议栈
图5-24 TCP/IP协议栈结构
网络层：也称互联网层，处理分组在网络中的活动。
主要功能为
处理来自传输层的分组发生请求。
处理输入数据报，检查寻径。
处理路径、流控、拥塞等问题。

## Slide 12
5.4.1 Internet通信协议
TCP/IP协议栈
图5-24 TCP/IP协议栈结构
网络层协议包括
IP协议、ICMP协议、IGMP协议、ARP协议、RARP协议；

## Slide 13
5.4.1 Internet通信协议
TCP/IP协议栈
图5-24 TCP/IP协议栈结构
传输层：主要为两台主机上的应用程序提供端到端的通信。
包括TCP协议和UDP协议。

## Slide 14
5.4.1 Internet通信协议
TCP/IP协议栈
图5-24 TCP/IP协议栈结构
应用层：一般是面向用户的服务。
包括FTP协议、TELNET协议、DNS、SMTP、POP3。

## Slide 15
5.4.1 Internet通信协议
DNS用来实现域名与IP之间的转换。
DNS

## Slide 16
5.4.1 Internet通信协议
TCP/IP协议的应用
图5-25 TCP/IP协议应用展示
图5-26 数据封装过程

## Slide 17
5.4.1 Internet通信协议
TCP协议
图5-27 IP首部格式
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
区 分 服 务

## Slide 18
5.4.1 Internet通信协议
TCP/IP协议的应用
图5-28 IP地址格式

## Slide 19
5.4.1 Internet通信协议
TCP/IP协议的应用
TCP
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 位
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 20
5.4.1 Internet通信协议
UDP协议
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 21
5.4.1 Internet通信协议
IPv6协议
  IPv6特点
  IPv6头格式
  扩展包头
  IPv6地址

## Slide 22
5.4.2 Internet接入技术
Internet接入方式
电话线拨号
ISDN
xDSL
HFC
光纤宽带
无线网络

## Slide 23
5.4.1 Internet通信协议
网络互连设备
网络物理层互联设备 中继器/集线器
数据链路层互联设备 网桥/交换机
网络层互联设备——路由器
应用层互联设备——网关

## Slide 24
5.4.1 Internet通信协议
网络互连设备
网络物理层互联设备 中继器/集线器
数据链路层互联设备 网桥/交换机
网络层互联设备——路由器
应用层互联设备——网关

## Slide 25
5.4.3 路由算法
典型路由算法
最短路径路由
图5-33 最短路由示意图

## Slide 26
5.4.3 路由算法
典型路由算法
扩散法
图5-34 洪泛路由示意图

## Slide 27
5.4.3 路由算法
典型路由算法
选择性扩散算法
图5-35 选择性扩散路由示意图

## Slide 28
5.4.3 路由算法
常用路由分类
固定拓扑结构路由
自组织路由
机会路由
存储-携带-转发
Ad Hoc

## Slide 29
本章总结
本章介绍了近距离无线通信技术、远距离无线通信技术和有线通信技术。近距离无线通信技术和有线通信技术常用于局域网络构建，光纤和远距离无线通信技术实现与Internet互联。
Internet可被比喻为物联网的骨干，本章介绍了其常用通信协议、接入技术和路由算法。